| Технические характеристики |
| --- |
| Модели | DA3MR24 | DA3MR24-S2 | DA3MR220 | DA3MR220-S2 |
| Момент вращения | 3Нм | 3Нм | 3Нм | 3Нм |
| Размер заслонки | 0.6м2 | 0.6м2 | 0.6м2 | 0.6м2 |
| Длительность работы | 70с; время хода пружины при возврате <25с |
| Электропитание | 24В переменного тока 50/60Гц；24В постоянного тока | 90~250В переменного тока 50/60Гц |
| Мощность | 5Вт 5W 5W |
| Сечение провода | 0.5мм2 |
| Масса | <1.3Кг |
| Сигнал управления | однопроводный |
| Направление вращения | Установить крепежные элементы с противоположной стороны привода |
| Угол вращения | Макс. 95º |
| Предельный угол | Предельное положение 5~85º(5º каждое деление) |
| Указатель положения | Механический |
| Ручное регулирование | отсутствует |
| Номинальное значение силы тока | 1мА…3(0.5)А,220В переменного тока |
| Ресурс работы | 60,000 оборотов |
| Уровень шума | Макс. 45дБ(А) во время работы двигателя,макс.62дБ(А) во время возврата пружины |
| Категория защиты | Ⅲ | Ⅱ |
| Степень защиты | IP54 |
| Наружная температура | -20~+50℃ |
| Наружная влажность | 5~95%RH |
| Температура оборудования | -40~+70℃ |
| Маркировка | Европейский сертификат соответствия |

Описание:

Привод воздушной заслонки с возвратной пружиной специально разработан для небольших и средних заслонок распределения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Благодаря его компактности и удобному управлению, привод часто используется в условиях ограниченного пространства.

Особенности:

- Привод является однопроводным

- Время работы устанавливается отдельно

- Подключается с помощью винтовых зажимов

- Универсальный адаптер: вал круглого сечения макс. φ16мм

- Угол вращения привода произвольный

- В наличии две группы дополнительных контактов

- Может быть предварительно настроен

- Компактный и устойчивый металлический корпус

- Степень защиты корпуса и крышки – IP54

Схема монтажа:

Инструкция для ручного управления:

Вставьте ручник в шестигранное отверстие и медленно и постепенно поворачивайте его в соответствии с направлением значка стрелки. Выходной вал и стрелка будут поворачиваться. Как только вал и стрелка займут нужную позицию, поверните ручной вал на 25-300, как показано на значке фиксатора. Таким образом, закрывается выходной вал.  Чтобы открыть его, поверните ручной вал в направлении, указанном на значке.

Примечание: не проводите никаких манипуляций во время возврата пружины – это может повредить замок или другие элементы.

Габаритные размеры (мм):

Способ установки положения:

# Text boxes

Привод воздушной заслонки

с возвратной пружиной